## Slide 1: Градостроительные нормы обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
27.06.2019

## Slide 2: Внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
На основании Федеральный закон от 28.11.2015 №339-ФЗ «О внесении изменений в статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации» при получении разрешения на строительство застройщик в обязательном порядке обязан предоставить раздел проектной документации, который включает себя перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов

## Slide 3
Законодательная база
Конвенция ООН о правах инвалидов
Федеральный закон от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» Федеральный закон от 30.12.200 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
Федеральный закон от 29 декабря 2004 года №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»
Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (вместе с «Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме»)
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 ноября 2016 г. №836/пр «Об утверждении формы акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида»
СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001
МДС 35-3.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения
Правила безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов ПБ-10-403
Правила дорожного движения, 2018 РФ

## Slide 4
Минимальная ширина пешеходного пути
Ширина полосы движения человека в кресле-коляске
Ширина полосы движения пешехода
Ширина полосы движения для встречного движения двух человек в кресле-коляске
Notes: Минимальная ширина пешеходного пути с учетом встречного движения маломобильных групп населения на кресле-коляске должна быть не менее 2,0 м (СП 59.13330, пункт 5.1.7). Люди со вспомогательными средствами передвижения и в инвалидных колясках должны иметь возможность без проблем разминуться друг с другом на узких участках дорожки или изменить направление движения.

## Slide 5
Примеры обустройства узких тротуаров
Как правило, обеспечить указанную ширину тротуаров в существующей застройке затруднительно. В таких ситуациях встречное движение МГН можно обеспечить при ширине тротуара 1,5–1,2 м, если на расстоянии прямой видимости можно устроить площадки (карманы) для расхождения (разъезда)
Notes: Как правило, обеспечить указанную ширину тротуаров в существующей застройке затруднительно. В таких ситуациях встречное движение маломобильных групп населения на кресле-коляске можно обеспечить при ширине тротуара 1,5–1,2 м, если на расстоянии прямой видимости можно устроить площадки (карманы) для расхождения (разъезда).
Расширенные площадки (карманы) на узких тротуарах необходимы не только для людей на кресле-коляске, но и для людей с детскими колясками, людей с габаритным грузом (сумкой, чемоданом), родителей с маленькими детьми. В основном при адаптации территории следует обеспечивать расширения тротуара на поворотах или на длинных (более 25 м) дорожках.
На тротуарах не допускается наличие препятствий, которые могут уменьшить ширину путей движения меньше, чем 0,9 м или привести к травмированию незрячих пешеходов: малых архитектурных форм (урн, стоек вертикального озеленения, скамеек), корней или веток деревьев, припаркованных транспортных средств и др.
Места для отдыха и скамьи должны размещаться вне полосы движения.
Также необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие возможность выезда и частичного или полного размещения транспортных средств в габаритах пешеходных путей

## Slide 6
Примеры допустимых уклонов
Notes: Продольный уклон путей движения, по которому возможен самостоятельный проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 1:20 (5%). Более крутой уклон опасен не только колясочникам, но и людям на костылях. На повышенных уклонах тротуара трудно передвигаться при гололедице всем людям. Если на рельефе территории продольный уклон пешеходных дорожек или тротуаров превышает 5%, для людей, пользующихся креслами-колясками, следует предусматривать специальные пологие обходные пути, а для других МГН можно использовать поручни.

## Slide 7
Примеры допустимых уклонов
Уклон не более 5% допустим на пешеходном пути или на пандусе
Уклоны более 8% доступны инвалидам при помощи сопровождающих
Notes: Небольшой поперечный уклон тротуара необходим для стока воды на проезжую часть или газон. При этом для безопасности людей на креслах-колясках он не должен превышать 1–2%. При боковом уклоне трудно управлять коляской и поддерживать равновесие, что может привести к падению и травмам.

## Slide 8
Размеры мест стоянки автомашин для МГН
Notes: При расчете количества мест следует руководствоваться нормой Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ст.15), которым указано, что на любой парковке, автостоянке 10% мест отводится для транспорта маломобильных групп населения (но не менее одного).
Максимальное расстояние специального места парковки должно быть не далее 100 м (СП 59.13330.2016, пункт 5.2.2) и не ближе 15 м до объектов социальной инфраструктуры.
Максимально возможное приближение специальных парковочных мест к зоне входа обусловлено тем, что посадка и высадка и передвижение по тротуару занимает у МГН гораздо больше времени, а в случае непогоды, при дожде использование зонтика людям на кресле-коляске или на костылях весьма проблематично. Поэтому предпочтительно места для транспорта МГН располагать в оживленных местах, чтобы прохожие могли достать кресло-коляску из багажника и оказать помощь при пересадке в кресло-коляску.
Людям МГН требуются расширенные габариты места парковки – дополнительное пространство шириной не менее 1,2 м, чтобы полностью открыть дверцу машины, поставить рядом кресло-коляску для пересадки, а затем развернуться на коляске на парковке для продолжения движения.
Безопасность при пересадке на кресло-коляску обеспечивается при уклоне площадки не более 1:50 (2%).
При размещении двух парковочных мест рядом эта дополнительная дорожка может быть между ними общей. Дорожка должна иметь специальную разметку, запрещающую парковку, чтобы на ней не парковались мотоциклы. Кроме дорожки вдоль машины следует обеспечить проход к багажнику автомобиля, в том числе для погрузки-выгрузки из него кресла-коляски.
Каждое машино-место, предназначенное для стоянки (парковки) транспортных средств МГН, должно иметь хотя бы один доступный подход к основным пешеходным коммуникациям. При необходимости следует предусматривать бордюрный съезд на перепаде с уровня парковки на тротуар.

## Slide 9
Типы доступных входов
Вход с уровня земли (высота площадки не более 1,5 см)
Вход с лестницей и пандусом к входной площадке
Отдельный вход, предусмотренный для инвалида на кресле-коляске, например, непосредственно в квартиру на первом этаже
Notes: Доступный для МГН вход в здание является одним из основных условий обеспечения доступности жилого дома. Возможно три варианта доступных входов:
1. Вход с уровня земли (высота площадки не более 1,5 см).
2. Вход с лестницей и пандусом к входной площадке.
3. Отдельный вход, предусмотренный для МГН на кресле-коляске.

## Slide 10
Нормативные требования к входным площадкам
Notes: В любом случае входная площадка доступного входа должна иметь достаточные габариты, чтобы на ней мог разместиться и маневрировать при открывании входной двери человек на кресле-коляске. Следует учитывать, что человек на кресле-коляске не сможет открыть дверь, находясь на узкой входной площадке. Габариты входной площадки на доступном для инвалидов входе должны быть глубиной и шириной не менее 2,2 м (СП 59.13330.2016, пункт 6.1.4). Дополнительная площадь на крыльце обеспечит удобство для сопровождающего человека на кресле коляске, для родителей с детскими колясками, пожилым людям с ходунками, слепым в сопровождении собаки-проводника.

## Slide 11
Нормативные требования к входным площадкам
Для затесненных условий
Notes: Входная площадка, не предназначенная для передвижения МГН, допустима глубиной равной 1,5 ширины входной двери, например 1,3 м при ширине дверного полотна 0,9 м.
Входная площадка может быть габаритами 1,5×1,5 м в случае, если вход в здание находится на поверхности земли.
Если на входную площадку планируется устройство пандуса, то может потребоваться ее расширение, чтобы обеспечить безопасное размещение на ней человека на кресле-коляске. При исключительно затесненных условиях минимальные габариты входной площадки с пандусом допустимы 1,8 м (глубина) × 1,5 м (ширина). Сбоку от входной двери должно быть пространство не менее 0,6 м для возможности размещения человека на кресле-коляске при открывании двери.

## Slide 12
Примеры пандусов на входе
Notes: В распоряжении департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района имеются примеры пандусов на входных группах. Можно получить консультацию по тел. 8 (3462) 52-91-59

## Slide 13
Разрешительные документы для обеспечения доступа МГН к построенным объектам социальной инфраструктуры
1 этап
Получить разрешения на размещение объекта на основании Постановления Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (10 рабочих дней).
2 этап
Без оформления разрешения на строительство на основании постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.07.2014 N 257-п :
- осуществить строительство и (или) реконструкцию входных групп, в том числе пандусов, подъемников, лифтов, транспортеров для МГН с площадью застройки не более 50 квадратных метров лицами, отвечающими требованиям законодательства Российской Федерации, на основании проектной документации, подготовленной в установленном порядке;
- для размещения сведений об объектах капитального строительства в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, безвозмездно передать в департамент строительства и земельных отношений схему, отображающую расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанную лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) в электронном виде.

## Slide 14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!